## Slide 1: 计算机网络翻转课堂
严以律己，宽以待人
闫钊，陈泊舟，马毓翔，肖伟豪，田纪书

## Slide 2
计算机网络之TCP协议
答辩人：肖伟豪
学院：计算机科学与技术学院 学号：1170300922

## Slide 3
TCP协议概述
Tcp提供的是点对点的通信机制，只有一个发送方和接收方，不支持多个接收
提供可靠的、按序的字节流
流水线机制从而提高可靠传输的性能
实现一个介于gbn和sr之间的机制
窗口尺寸要基于拥塞控制和流量控制机制
Tcp是一个全双工的，在同一个连接中能够传输双向数据流
Tpc是面向连接的，通信双方在发送数据之前必须建立连接。连接状态只在连接的两端中维护，在沿途的节点中并不维护状态
Tcp连接包括两台主机上的缓存，连接状态变量、socket等

## Slide 4
TCP段结构
源端口号，目的端口号
序列号，ack序列号
U代表urgent，是紧急数据
A是一个标志位，指示是不是一个有效的ack
P是push，依据标志位立刻把数据推送到上层
Rst，syn，fin这几个是用来进行连接的建立与拆除的标志位
Receive window是接收窗口的大小，代表的是所愿意接收的字节数目
Checksum指的是internet的校验和

## Slide 5
TCP的序列号和ACK
Tcp中的序列号是指的段中第一个字节的编号，而不是段的编号
建立tcp连接时双方随机选择序列号，连接的时候双方交换这个信息
Ack是希望接受的下一个字节的序列号
使用的是累计确认机制，和gbn在这方面类似，代表的是这个序列号之前的所有字节都被正确的接受了
如果收到乱序到达的segment，tcp规范没有规定，由tcp实现者决定

## Slide 6
简单的telnet
远程登录
当主机A用户发送一个字符C，seq是建立连接的时候随机生成的，期望收到的下一个字节的序列号是79然后里面的数据是字符c
B会回传字符，返回序列号79，ack43表示下一个希望收到的字节序号是43，43之前已经正确收到，主机A再发一个确认，不带任何的数据
TCP：序列号和ACK

## Slide 7
TCP可靠数据传输
Tcp在ip层提供的不可靠服务基础上实现可靠数据传输服务
只是用单一重传定时器
通过超时和收到重复的ack触发重传的时间
设置定时器的超时
需要大于RTT，但rtt是变化的
过短的话会导致不必要的重传
过长会对段的丢失时间反应慢
估计rtt的方法
通过sampleRTT可以测量从段发出去到收到ack的时间，此时需要忽略重传
测量多个求平均值形成rtt估计是estimatedrtt，通过这个公式计算

## Slide 8
TCP RTT 和超时
定时器超时时间的设置如下
加一个边界以防变化
变化大则需要大的边界

## Slide 9
从应用层收到数据
创建segment
序列号为segment第一个字节的编号
开启计时器
设置超时时间
超时时
要重传引起超时的segment
重启定时器
此时和sr接近
收到ack
若收到未确认的segment
更新sendbase，还有未确认的分组，重启定时器
TCP发送方

## Slide 10
TCP发送端程序的伪代码
首先初始化
然后无限循环
从上层收到收到数据创建tcp段
如果定时器没在运行则启动
然后把segment交给ip往外发
更新nextseqnum
发生timeout 那么重传具有最小序列号的没有被确认过segment
然后重新启动timer
如果收到ack，大于sendbase，则要更新为y，如果还有未被确认的segment，则要启动timer

## Slide 11
Tcp重传实例
发生丢失的场景和超时的场景

## Slide 12
TCP接收端的情况

## Slide 13
TCP的快速重传机制
Tcp实现发生超时，超时时间间隔将重新设置，超时时间间隔会加倍
重发丢失的分组会等待很长时间
所以需要通过重复ack检测分组丢失
Sender会背靠背发送多个分组
如果某个分组丢失，会引发多个重复ack
如果sender收到同一数据的3个ack，则假定该数据丢失
快速重传即为在超时之前就进行重传

## Slide 14
快速重传算法

## Slide 15
THANKS!
恳请各位批评指正！

## Slide 16
感谢观看 THANKS!
答辩人：肖伟豪
学院：计算机科学与技术学院 学号：1170300922

## Slide 17: TCP流量控制
作者：闫钊

## Slide 18: TCP流量控制
连接建立后，接收方会为连接分配一块缓存，为了防止发送方发送数据过快，缓存区溢出，导致数据丢失或者上层应用处理数据很慢。
为了防止数据淹没接收方，TCP拥有流量控制的速度匹配机制。
RcvWindow就是在接收方会一直维护的一个变量，保存了剩余的缓存空间大小。接收方在ACK中告诉发送方RcvWindow，发送方保证自己已经发送但未收到ACK的数据不超过RcvWindow的大小。
在收到RcvWindow==0的时候，发送方会继续发送一个很小的段用来确认RcvWindow的大小，时刻准备恢复发送防止死锁。

## Slide 19: TCP连接与断开

## Slide 20: 连接—三次握手
TCP连接过程中，会经历三次握手过程。为了实现可靠传输，发送方和接收方始终需要同步序号。
序号并不是从 0 开始的， 而是由发送方随机选择的初始序列号开始 由于 TCP 是一个双向通信协议， 通信双方都有能力发送信息， 并接收响应。 因此， 通信双方都需要随机产生一个初始的序列号， 并且把这个起始值告诉对方。

## Slide 22: 断开—四次挥手
第一次挥手：主机1向主机2发送一个FIN报文段；此时，主机1进入FIN_WAIT_1状态；这表示主机1没有数据要发送给主机2了；
第二次挥手：主机2收到了主机1发送的FIN报文段，向主机1回一个ACK报文段；主机1进入FIN_WAIT_2状态；主机2告诉主机1，我“同意”你的关闭请求；
第三次挥手：主机2向主机1发送FIN报文段，请求关闭连接，同时主机2进入LAST_ACK状态；
4.第四次挥手：主机1收到主机2发送的FIN报文段，向主机2发送ACK报文段，然后主机1进入TIME_WAIT状态；主机2收到主机1的ACK报文段以后，就关闭连接；此时，主机1等待2MSL后依然没有收到回复，则证明Server端已正常关闭，那么，主机1也可以关闭连接了。

## Slide 24
拥塞控制原理(1)
作者：田纪书

## Slide 25: 拥塞控制
拥塞(Congestion)
非正式定义：“太多发送主机发送了太多数据或者发送速度太快,以至于网络无法处理”
表现：
分组丢失（路由器缓存溢出）
分组延迟过大（在路由器缓存中排队）
拥塞控制 vs. 流量控制
A top-10 problem.

## Slide 26: 拥塞的成因和代价 ： 场景1
两个senders,两个receivers
一个路由器, 无限缓存
没有重传
拥塞时分组延迟太大
达到最大throughput

## Slide 27: 拥塞的成因和代价 ： 场景2
一个路由器, 有限buffers
Sender重传分组

## Slide 28: 拥塞的成因和代价 ： 场景2
情况a: Sender能够通过某种机制获知路由器buffer信息，有空闲才发 (goodput)
情况b: 丢失后才重发:
情况c：分组丢失和定时器超时后都重发， 变得更大
拥塞的代价:
对给定的”goodput”，要做更多的工作 (重传)
造成资源的浪费

## Slide 29: 拥塞的成因和代价 ： 场景3
四个发送方
多跳
超时/重传

## Slide 30: 拥塞的成因和代价 ： 场景3
拥塞的另一个代价:
当分组被drop时，任何用于该分组的“上游”传输能力全都被浪费掉

## Slide 31
拥塞控制原理(2)

## Slide 32: 拥塞控制的方法
路由器向发送方显式地反馈网络拥
塞信息
依赖于简单的拥塞指示：SNA,DECbit,
TCP/IP ECN,ATM
指示发送方应采取何种速率
网络辅助的拥塞控制
网络层及网络层的设备不需要显式
地提供支持
端系统通过观察loss，delay等网络行为
判断是否发生拥塞，端系统来控制自己
的发送速率
TCP采用这种方法
端到端拥塞控制

## Slide 33: 案例:ATM ABR拥塞控制
一种“弹性服务”
如果发送方发现整个路径上负载比较低，则尽可能使用可用带宽
如果发送方发现路径拥塞，将发送速率降到最低保障速率
ABR:available bit rate
穿插在data cell之间
发送方发送
交换机设置RM cell位（网络辅助）
NI bit：rate不许增长
CI bit：拥塞指示，已经发生拥塞
RM cell由接收方返回给发送方，发送方就可以知道整个路径上的拥塞情况
RM cell：资源管理cell

## Slide 34
拥塞的交换机可以将ER置为更低的值（定量指示）
发送方获知路径所能支持的最小速率（动态数值）
在RM cell中有显式的速率(ER)字段：两个字节
如果RM cell前面的data cell的EFCI位被设为1，那么发送方在返回的RM cell中置CI位
数据cell中的EFCI位：拥塞的交换机将其设置为1
案例:ATM ABR拥塞控制

## Slide 35: TCP拥塞控制和性能分析
主讲人：马毓翔

## Slide 36
sender限制发送速率：LastByteSent-LastByteAcked<= CongWin
CongWin（拥塞窗口）:
 动态调整以改变发送速率
 反映所感知到的网络拥塞
TCP拥塞控制的基本原理

## Slide 37: 如何感知网络拥塞？AND 如何合理的调整发送速率？
loss事件 timeout或者三个重复ACK
发生loss事件后，发送方降低速率。
两种方式：
1）加性增—乘性减: AIMD
2）慢启动：SS

## Slide 38
原理：逐渐增加发送速率，谨慎探测可用带宽，知道发生loss
方法：AIMD
Additive Increase: 每个RTT将CongWin增大一个MSS——拥塞避免
Multiplicative Decrease: 发生loss后将CongWin减半
加性增—乘性减: AIMD

## Slide 39
原理：当连接开始时，指数性增长。（指数性增长就是指每个RTT将CongWin翻倍，在收到ACK的时候进行操作）。
特点：初始速率很慢，但是快速攀升。
问题：这两种方法何时进行切换？
当CongWin达到loss时间前值得一半。
（结合图例说明）
TCP慢启动: SS

## Slide 40
设定变量Threshold，
设为loss事件前CongWin的1/2.
Threshold变量

## Slide 41
3个重复ACKs:->表示网络还能够传输一些segments
 CongWin切到一半
 然后线性增长
Timeout事件: ->表明拥塞更为严重
 CongWin直接设为1个MSS
 然后指数增长
 达到threshold后, 再线性增长
Loss事件的处理

## Slide 42
When CongWin is below Threshold, sender in slow-start phase, window
grows exponentially.
 When CongWin is above Threshold, sender is in congestion-avoidance
phase, window grows linearly.
 When a triple duplicate ACK occurs, Threshold set to CongWin/2 and
CongWin set to Threshold.
 When timeout occurs, Threshold set to CongWin/2 and CongWin is set
to 1 MSS.
总结

## Slide 43
TCP拥塞控制算法

## Slide 44
给定拥塞窗口大小和RTT，TCP的平均吞吐率是多少？
三种情况：超时时：CongWin的大小为W，吞吐率是W/RTT
超时后：CongWin=W/2，吞吐率是W/2RTT
平均：0.75W/RTT
TCP throughput: 吞吐率

## Slide 45
公平性与UDP
多媒体应用通常不使用TCP，以免被拥塞控制机制限制速率
使用UDP：以恒定速率发送，能够容忍丢失
产生了不公平
公平性与并发TCP连接
某些应用会打开多个并发连接
Web浏览器
产生公平性问题
TCP的公平性

## Slide 46: 传输层总结
作者：陈泊舟

## Slide 47: 知识点总结
传输层服务的基本原理
  复用/分用
  可靠数据传输
  流量控制
  拥塞控制
Internet的传输层协议
  UDP
  TCP
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 48: 复用/分用
传输层服务的基本原理
接收端进行多路分用，发送端进行多路复用
分用、复用的工作原理
分用、复用的分类
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 49: UDP
功能
存在价值
应用
段结构
校验和
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 50: 可靠数据传输
各种RDT
流水线机制
滑动窗口协议
Notes: 插入所在国家/地区其中一个地理特征的图片。

## Slide 51: TCP
概述
流量控制
拥塞控制
Notes: 插入所在国家/地区其中一个地理特征的图片。