## Slide 1: 网络层服务与虚电路网络
1173710224 | 陈泊舟

## Slide 2: 网络层服务
概述
核心功能
网络层服务模型
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 3: 网络层服务-概述
从发送主机向接受主机传送数据段
发送主机
接受主机
每个主机和路由器都运行网络层协议
路由器检验所有穿越它的IP数据包的头部域
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 4: 网络层服务-核心功能
转发与路由
  转发：将分组从路由器的输入端口转移到合适的输出端口
  路由：确定分组从源到目的经过的路径
  路由算法确定通过网络的端到端路径
  转发表确定在本路由器如何转发分组
连接建立
  数据分组传输之前两端主机需要首先建立虚拟/逻辑连接
  网络层连接与传输层连接的对比。
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 5: 网络层服务-网络层服务模型
无连接服务
  不实现为系列分组的传输确定路径
  数据报网络
连接服务
  先建立连接
  传输结束之后拆除连接
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 6: 虚电路网络
虚电路
实现
VC转发表
信令协议
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 7: 虚电路
一条从源主机到目的主机，类似于电路的路径（逻辑连接）
  每一个分组的传输利用链路的全部带宽
通信过程
  呼叫建立
  数据传输
  拆除呼叫
每个分组携带虚电路ID
路由器维护每条经过它的虚电路连接状态
预分配
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 8: 虚电路网络-实现
每条虚电路包括一条路径，还有VCID
同一条VC，在每段链路上的VCID通常不同
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 9: 虚电路网络-VC转发表
Notes: 插入所在国家/地区的地图。

## Slide 10: 虚电路网络-信令协议
用于VC的建立、维护、拆除
  路径选择
虚电路网络
Internet不采用
Notes: 插入所在国家/地区的地图。